## Slide 1: Kereste ve Mobilya Kriterleri
Levent GÜRLER
Ziraat Mühendisi

## Slide 2
1- Kereste İmalathaneleri
Arabalı şerit testere 5 m3/saat tomruk
100 cm şerit testere saatte 3 m3/saat tomruk
80 cm şerit testere saatte 2 m3/saat tomruk
Kereste Kapasitesi T X 0,75
Ahşap Palet, Sandık v.b. için Kereste Kapasitesi T X 0,65

## Slide 3
Örnek Hesap
Yıllık tomruk tüketim kapasitesi
5 x 8 x 300 = 12.000 m3/yıl tomruk
Yıllık kereste üretim kapasitesi
12.000 x 0,75 = 9.000 m3/yıl kereste
1 adet Arabalı şerit testeresi olan bir tesis için

## Slide 4
Isıl İşlem Fırını Kapasitesi
K = F x Ş x D x 300 = …..m3/yıl
F : Fırın kapasitesi (Fırın iç ölçülerine göre m3/şarj)
Ş: Günlük şarj sayısı (8 saatte en fazla 2 şarj alınmalıdır)
D: Fırının doluluk oranı (% 60)

## Slide 5
Örnek Hesap
Ahşap palet için kapasite hesabı ;
Fırının İç Boyutları,
8.0m x 5.30 m x 5.20 m = 220 m3
120 cm x 100 cm x 13 cm ebadındaki ahşap palet için (Tekli Diziliş),
120 cm x 100 cm x 13 cm ebadındaki ahşap paletin brüt hacmi = 0,156 dm3
Isıl İşlem Fırınının Kapasitesi= 220 m3xTekSarj x 0,60 /0,156 = 846 Adet Ahşap Palet/Tek Şarj

## Slide 6
Günde 2 ısıl işlem uygulaması yapılabileceğini varsayarsak,
Isıl İşlem Fırınının Kapasitesi= 846 Adet x 2 Şarj = 1692 Adet Ahşap Palet /Gün
Yılda 300 gün çalışıldığını kabul edersek,
Isıl İşlem Fırınının yıllık kapasitesi= 1692 Adet x 300 Gün = 507.600 Adet ahşap Palet/Yıl

## Slide 7
Mobilya Üretimi
3.2 KAPASİTE HESAPLAMA YÖNTEMİ 3.2.1 AHŞAP LEVHA ESASLI ÜRÜNLER
Ke = H x 8 x 300 H : Ebatlama hızı (m2 /saat) (Aşağıdaki tablodan)
Makina ve tezgah cinsi | H Manuel yükleme, boşaltmalı tezgahlarda (m2/saat) | H Otomatik yükleme, boşaltmalı-besleme hatlı tezgahlarda (m2/saat)
CNC ahşap levha ebatlama makinası | 150 | 200
Yatay levha ebatlama makinası | 50 | 75
Dikey levha ebatlama makinası | 30 | 50
Çizicili yatar daire testere makinası | 10 | 15
CNC ahşap levha işleme freze tezgahı (Ahşap levha ebatlama özelliği de olan ve tabla ebadı standart ahşap levha ebadından büyük olan makinalar için dikkate alınır) | 30 | 50
Diğer makinalar | Kronometrajla belirlenir. | 
Örnek: Bir adet CNC ahşap levha ebatlama makinasının ebatlama kapasitesi
150 x 8 x 300 = 360.000 m2/yıl

## Slide 8
İşgücü ihtiyacı
Kig= B x N x 8 x 300
İşletmenin makina ve tezgah parkının yapısı | B (en az) (m2/adam.saat) | B (en fazla) (m2/adam.saat)
Klasik makinalardan oluşan işletmelerde | 1 | 2
Kısmen klasik ve kısmen gelişmiş (CNC ve NC) makinalarla donatılmış işletmelerde | 3 | 5
Gelişmiş makinalarla (CNC ve NC) donatılmış işletmelerde | 5 | 10
Gelişmiş makinalarla (CNC ve NC), sadece ahşap levha ebatlama, kenar bantlama, delik delme işlemleri ile yarı ürünler yapmak için donatılmış işletmelerde | 10 | 20
Diğer makinalar | Kronometrajla belirlenir. | 

## Slide 9
Örnek: Bir işletmenin ahşap levha esaslı ürünler için makina ve tezgah parkına göre hesaplanan yıllık ahşap levha işleme kapasitesi 200.000 m2/yıl, eleman sayısı 15, 1 adam.saat işçiliğe tekabül eden ahşap levha işleme kapasitesi 4 m2/adam.saat, iş gücüne bağlı üretim kapasitesi:
4 x 15 x 8 x 300 = 144.000 m2/yıl

## Slide 10
Örnek
İşletmenin ahşap levha işleme kapasitesi 323.400 m2/yıl ise, firma üretim programına göre her ürüne ayrılan ahşap levha işleme kapasite oranı ve 1 birim ürün için kullanılması gereken ahşap levha miktarı dikkate alınarak,
Ahşap kapı : 323.400 x 0,15 / 4,5 = 10.780 adet/yıl
Ahşap dolap : 323.400 x 0,43 / 18 = 7.726 adet/yıl
Mutfak dolabı : 323.400 x 0,28 / 35 = 2.587 adet/yıl
Banyo dolabı : 323.400 x 0,12 / 15 = 2.587 adet/yıl
Ahşap profil : 323.400 x 0,02 / 1,1 = 5.880 m2/yıl

## Slide 11
3.2.3 AHŞAP İSKELETLİ VE DÖŞEMELİ ÜRÜNLER (Sandalye; Koltuk, Kanepe vb)
A-İskeleti ve döşemesi işletmede yapılan ürünler için üretim kapasitesi:
Kig = N x 8 x 300
N : Eleman sayısı (adet)
Kig : Yıllık iş gücü kapasitesi (adam.saat/yıl)
Kü(n) : Kig x pn / B
Kig : Yıllık iş gücü kapasitesi (adam.saat/yıl)
pn : Ürünün üretimine ayrılan iş gücü oranı (%)
B : 1 adet ürünün üretimi için gerekli iş gücü (adam.saat/adet)
(Aşağıdaki tablodan)
Kü(n) : Ürünün yıllık üretim kapasitesi (adet/yıl)
Ürün cinsi | B (en az) (adam.saat/adet) | B (en fazla) (adam.saat/adet)
Ahşap sandalye | 1 | 3
Ahşap koltuk (tekli) | 2,5 | 6
Ahşap koltuk takımı | 12 | 32
Ahşap kanepe (üçlü) | 4 | 10
Ahşap salon takımı | 15 | 30
Diğer ürünler | Kronometrajla belirlenir | 

## Slide 12
Örnek: 20 elemanın çalıştığı ahşap sandalye ve koltuk takımı üreten bir işletmede, iş gücü kapasitesi %20 oranında sandalye, %80 oranında koltuk takımı üretimine tahsis edildiğine göre, yıllık iş gücü kapasitesi:
20 x 8 x 300 = 48.000 adam.saat
Üretim kapasitesi:
Ahşap sandalye : 48.000 x 0,20 / 2 = 4.800 adet/yıl
Koltuk takımı : 48.000 x 0,80 / 25 = 1.536 adet/yıl

## Slide 13
B-Ahşap iskeleti hazır olarak temin edilen, montaj ve döşeme işlemi işyerinde yapılan ürünler veya tüm parçaları hazır alınan ve işletmede montajı yapılan ürünler:
Ürün cinsi | B (en az) (adam.saat/adet) | B (en fazla) (adam.saat/adet)
Ahşap sandalye | 0,50 | 1
Ahşap koltuk (tekli) | 1 | 2
Ahşap koltuk takımı | 5 | 12
Ahşap kanepe (üçlü) | 2 | 5
Ahşap salon takımı | 8 | 17
Diğer ürünler | Kronometrajla belirlenir | 

## Slide 14
Örnek: 20 işçinin çalıştığı, ahşap iskeletlerini hazır olarak temin ederek montaj ve döşeme işlemleri ile ahşap sandalye ve koltuk takımı üreten bir işletmede, yıllık iş gücü kapasitesi %20 oranında sandalye, %80 oranında da koltuk takımı üretimine tahsis edildiğine göre, yıllık iş gücü kapasitesi:
20 x 8 x 300 = 48.000 adam.saat/yıl
Üretim kapasitesi:
Ahşap sandalye : 48.000 x 0,20 / 1 = 9.600 adet/yıl
Koltuk takımı : 48.000 x 0,80 / 8 = 4.800 adet/yıl

## Slide 15
İşgücü İhtiyacı: |  |  |  | 
Firmada 9 usta 95 işçi çalışmaktadır. 1 adam.saat 1,5 m2 |  |  |  | 
1,5 x 104 x 8 x 300 = 374.400 m2/yıl |  |  |  | 
 |  | Üretimin (%) | 1 tk/ad (m2) | Yıllık Üretim
Modüler Yatak Odası Takımı | 374400 | 0,7 | 45,12 | 5.809
Modüler Yemek Odası Takımı | 374400 | 0,28 | 36,23 | 2.894
Modüler Duvar Ünitesi | 374400 | 0,02 | 12,00 | 624
Ebatlama Kapasitesi: |  |  |  |  | 
Firmada 1 Ebatlama makinesi ve 2 yatar daire testere ebatlama yapmaktadır. |  |  |  |  | 
(150+10+10 m2/saat) x 8 x 300 = 408.000 m2/yıl Ebatlama |  |  |  |  | 
Kenar Bantlama Kapasitesi: |  |  |  |  | 
Firmada 5 adet Kenar Bantama Makinesi bulunmaktadır. |  |  |  |  | 
Doluluk oranı %70' tir. |  |  |  |  | 
(5*10 m/dak) x 60 x 8 x 300 x 0,70 = 5.040.000 m/yıl Kenar Bantlama |  |  |  |  | 
Örnek Hesap

## Slide 16
TÜKETİM KAPASİTESİ : |  |  |  |  | 
 |  | KULLANILAN MİKTAR |  |  | 
MALZEMENİN | BİRİM | Yatak Odası | Yemek Odası | Duvar | GENEL
CİNSİ |  | Takımı | Takımı | Ünitesi | TOPLAM
 |  | 5809 | 2894 | 624 | 
SUNTALAM (30 mm) | m2 | 5,85 |  |  | 33983
SUNTALAM (25 mm) | m2 | 10,11 | 9,18 | 3,5 | 87480
SUNTALAM (18 mm) | m2 | 29,16 | 27,05 | 5,0 | 250793
HIGHGLOSS PANEL | m2 | 10,02 | 7,9 | 3,5 | 83253
SUNTA (6 mm) | m2 | 16 | 13,1 | 2 | 134427
SUNTA (18 mm) | m2 | 5,85 |  |  | 33983
MEBRAN | m2 | 9,18 | 7,16 |  | 74048
AYNA | m2 | 4,5 | 6 |  | 43505
PVC KENAR BANDI | MT | 710 | 658 | 350 | 6247042
RAY | TK | 20 | 14 | 6 | 160440
RAY AKSAMI | adet | 28 | 28 | 12 | 251172
VİDA | adet | 460 | 440 | 162 | 4046588
TUTKAL | kg | 1,95 | 1,07 | 1,5 | 15360
AMBALAJ BANTI | adet | 4 | 4 | 2 | 36060
AMBALAJ KARTONU | adet | 26 | 24 | 12 | 227978
KÖŞE KORUYUCU | adet | 163 |  | 48 | 976819
KULP | adet | 12 | 16 | 4 | 118508
IŞIKLI ASKILIK | adet | 5 |  |  | 29045
AYDINLATMA MALZEMESİ | Takım | 3 | 6 | 2 | 36039
BOY KULP | MT | 16,3 |  |  | 94687
PANTOLONLUK | adet | 1 |  |  | 5809
SÜRGÜ MEKANİZMASI | adet | 2 |  |  | 11618
MİNİFİX | adet | 265 | 247 |  | 2254203
KAVELA | adet | 265 | 247 |  | 2254203
KÖŞE BAĞLANTI | adet | 4 |  |  | 23236
MODÜLER MALZEME | adet | 2 |  |  | 11618
BAZA ÜSTÜ TAKIM | adet | 1 |  |  | 5809
KUMAŞ-SUNİ DERİ | MT | 12 |  |  | 69708
SÜNGER | M3 | 0,5 |  |  | 2905
MDF PROFİL | MT |  | 18,1 |  | 52381
CAM | M2 |  | 7,5 |  | 21705
MASA RAYI | adet |  | 1 |  | 2894
MENTEŞE | adet |  | 28 |  | 81032
SANDALYE | adet |  | 8 |  | 23152

## Slide 17
Teşekkürler