## Slide 1: Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı Sanayi Müdürlüğü METAL OLMAYAN ÜRÜNLER

## Slide 2: Seramik Yer Karosu ve Duvar Karosu
A. Müjdat BAYRAMOĞLU
Metalurji Mühendisi

## Slide 3
Harman Hazırlama
Harman hazırlama işlemi değirmenlerde yapılır.
Değirmenlerin öğütme kapasitesi
K = Değirmenlere bir şarjda konan toplam katı madde miktarı (kg)
S = Ortalama öğütme süresi (saat)
D (ton/gün) = (K x 24) / (s x 1.000) (kuru)
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Notes: 3

## Slide 4
Şekillendirme (Presler)
Yer ve Duvar Karosu Şekillendirme Kapasitesi (P)
Sort =(Maks. strok+Min. strok )/2 (strok/dk)
A= preste 1 strokta şekillendirilen yarı mamul toplam boyutu (m2)
N= pres adedi
R | = | Pres verimi | Tekli basan preslerde: R= % 85
 |  |  | Çoklu basan preslerde: R= % 65
P = Sort x A x N x 60 (m2/saat) x R
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Notes: 4

## Slide 5
B = Fırına 1 vagonun veya pasajın verilme süresi (dk)
n = 1 vagona veya pasaja yüklenen karo miktarı (m2)
1.440= 60 (dk/saat) x 24 (saat/gün)
b- Rulolu (Roller) fırın kapasitesi (RF)
Pişirme 1. Bisküi Fırınları
L= Fırın boyu (m.)
b= Fırın genişliği (m.) (kenar boşlukları dahil)
T= Pişirme süresi (dk)
1.224= 60 (dk/saat) x 24 (saat/gün) x % 85
a- Tünel veya pasaj fırın kapasitesi (TF)
TF= (1.440 x n) / B (m2/gün)
RF= (1.224 x L x b) / T (m2/gün)
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Notes: 5

## Slide 6
1.000 m2 mamul yer karosu için gerekli ham madde
- Tek pişirim için = 22.973 Kg
- Çift pişirim için = 26.593 Kg
1.000 m2 mamul 6 mm. Duvar Karosu (karo fayans) için gerekli ham madde = 13.939 Kg
Sır İhtiyacı Hesabı
Ham Madde İhtiyacı Hesabı
1.000 m2 Mamul Yer Karosu İçin = 1.407 Kg
1.000 m2 Mamul 6 mm. Karo fayans İçin= 1.087 Kg
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Notes: 6

## Slide 7: Pişmiş Kilden Yapı Gereçleri Kiremit ve Tuğla
A. Müjdat BAYRAMOĞLU
Metalurji Mühendisi

## Slide 8
Tuğla ve Kiremit üretimi 4 aşamadan oluşur: Toprak hazırlama ve çamur karma, Şekillendirme (Presler), Kurutma, Pişirme.
Kapasite için pişirme fırınları hacimleri esas alınır.
a) Hoffman veya Zikzak fırınlarda:
  1 m3 fırın hacmine 120-140 Adet tuğla veya kiremit
  1 Ayda 4 - 9 şarj yapılacağı kabul edilir.
  Sun’i kurutma varsa: 10 - 12; Yoksa: 8-10 ay/yıl
  Suni kurutması bulunan fabrikalar için kapasite:
  Suni kurutması olmayan fabrikalar için kapasite:
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Kiremit ve Tuğla - I
K (Adet/Yıl) = Fırın Hacmi (m3) x (4 – 9) x (120-140) x (10 – 12)
K (Adet/Yıl) = Fırın Hacmi (m3) x (4 – 9) x (120-140) x (8 – 10)
Notes: 8

## Slide 9
b) Tünel fırınlarda: Tünel fırınlarda günde 24 saat, yılda 330 iş günü esas alınarak kapasite hesaplanır.
Toprak ihtiyacı:
Kömür ihtiyacı: Tuğla: 2,8 kg./adet; Kiremit: 3 kg/adet
Suni kurutması bulunmayan firmalarda;
  1 kg pişmiş tuğla için: 320 – 400 kCal/Kg,
  1 kg pişmiş kiremit için: 250 – 400 kCal/Kg
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Kiremit ve Tuğla - II
K (Adet/Yıl) = ….. (adet/saat) x 24 saat x 330 gün
Tuğla üretiminde; K (Adet/Yıl) / 285 – 330 = ….. (Ton/yıl)
Kiremit üretiminde; K (Adet/Yıl) / 260 – 310 = ….. (Ton/yıl)
Notes: 9

## Slide 10
Suni kurutması bulunan firmalarda;
  1 kg pişmiş tuğla için: 400 – 550 kCal/Kg
  1 kg pişmiş kiremit için: 450 – 600 kCal/Kg
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Kiremit ve Tuğla - III
Yakıt İhtiyacı (Kg/Yıl)= | K (Adet/Yıl) x … Kg/adet x … Kcal/Kg
 | Yakıtın Kalorifik gücü (Kcal/Kg)
Notes: 10

## Slide 11: Çimento, Klinker ve Kireç Kriterleri
A. Müjdat BAYRAMOĞLU
Metalurji Mühendisi

## Slide 12: 1- Çimento, Klinker
Geçmiş üretimler ve kronometraj ile fırının günlük (24 saat) kapasitesi tayin edilir.
Klinker Üretiminde İhtiyaç Maddeleri:
Kil-Kalker = Klinker x 1,6
Patlayıcı, Alçı, Demir Oksit, Ateş Tuğlası, Bilya, silpeps, Kaplama plakası, Kağıt Torba ve Fuel-Oil
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi

## Slide 13: 2- Kireç Ocakları
24 saat , 250 gün üzerinden sönmemiş kireç miktarı bulunur.
İhtiyaçlar:
  kireç taşı (ton) = sönmemiş kireç (ton) x 2,2
  linyit kömürü (ton) = sönmemiş kireç (ton) x 0,4
  veya
  kok tozu (ton) = sönmemiş kireç (ton) x 0,4/3
  Uygulamada;
  Eberhart fırınlarda : 300 gün
  Dikey (Maerz vb.) fırınlarda : 330 gün
  Döner fırınlarda : 350 gün
  Üzerinden rapor düzenlenebilir.
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi

## Slide 14: Başka Yerde Sınıflandırılmamış Metal Olmayan Mineral Ürünler
A. Müjdat BAYRAMOĞLU
Metalurji Mühendisi

## Slide 15: Beton Eleman Üretimi
Kilitli Parke Taşı (m2) ve Beton Bordür (Adet)
Beton ve Betonarme Borular (Adet)
Beton Briket (Adet)
Beton Blok (Adet)
Prefabrik Yapı (Öngerilimsiz (m3)–Öngerilimli (m2)
Kent Mobilyaları, Çevre Düzenleme Elemanları (m3)
a = Beton eleman makinası kapasitesi m2,adet,m3/saat
R = Randıman (% 80)
A = Yıllık kapasite;
Yeterli kapalı alan varsa A= a x 8 x 300 x 0,80
Yeterli kapalı alanı yoksa A= a x 8 x 240 x 0,80

## Slide 16: K1 = K1 x Z x 2700 kg/m3 = …. Kg/yıl
n = Bıçak sayısı
v = Kesme hızı (metre/saat)
L = Kesilen blok boyu (metre)
R = Verim faktörü %60 - %85
Z = Mermer levhanın kalınlığı (metre)
K1= n x v x L x 8 x G (300) x R (%60-85)
1 - Katrak
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Mermer Blok Kesme ve Mermer Levha I

## Slide 17: K2 = K2 x Z x 2700 kg/m3 = …. Kg/yıl
2 - Elmas diskli biçme makinaları (ST)
Kesim süresi kronometre ile belirlenir
R= Verim faktörü %60-%85
Günde 8 saat yılda 300 iş günü K2 = m2/yıl
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Mermer Blok Kesme ve Mermer Levha II
KToplam = K1 + K2 …. Kg/yıl
İhtiyaç Maddeleri
Mermer blok (m3) V= K x Z (m3/yıl) x 1,1-1,3
Mermer levhanın kalınlığı = Z (metre)

## Slide 18: Kırma Taş İmalatı 1
Kırmataş (Agrega, Mıcır gibi) üretim miktarı çalışır vaziyetteki konkasörlerin kapasiteleri (Ton/saat) esas alınarak hesaplanır.
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
K = Kırıcı Kapasitesi (ton/saat) x 8 x G x R
K = Konkasör kapasitesi (ton/yıl)
G = Gün sayısı 240 - 300 gün/yıl
R= Verim faktörü %75-%85

## Slide 19: Üretim Hesabı
Mıcır cinsleri (1, 2 ve 3 no'lu) Tablo II de ayrı ayrı belirtilebilir
Taş Tozu = K (ton/yıl) x 0,35
Mıcır (1, 2, 3 No'lu) = K (ton/yıl) x 0,65
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Kırma Taş İmalatı II

## Slide 20: İhtiyaç Maddeleri
K (ton/yıl) kalker, dolomit gibi kayaçlar
Motorin (ton/yıl)
Motorin = Toplam Motor Gücü (KW) x
0,25 x 8 x G x 0,001
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Kırma Taş İmalatı III

## Slide 21: Hazır Beton I
Kh = Beton santralinin saatlik kapasitesi
(m3/saat)
G = Bölgeye göre 240 ile 300 gün/yıl
R = Verim faktörü % 75 - % 90
K1 (m3/yıl) = Kh x 8 x G x R
Beton Santrali Kapasitesi:
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Transmikserlerin Kapasitesi:
K2 (m3/yıl) = Vt x ( 8/T) x G
Vt = Transmikserlerin toplam faydalı hacimleri (m3)
G = Bölgeye göre 240 ile 300 gün/yıl
T = Transmikserlerin dolum - inşaat sahasına gidiş - boşaltma - dönüş süresi (saat)

## Slide 22: Üretim Hesabı
Beton Santrali (K1) ve Transmikserlerin (K2) kapasite değerlerinden küçük olanı Hazır Beton Üretim miktarı olarak esas alınır.
Bu değer 2,4 ile çarpılarak tesisin üretim kapasitesi ton/yıl olarak belirlenir.
Üretim Miktarı (Ton/yıl) = 2,4 (Ton/m3) x K1 (m3/yıl)
veya K2 (m3/yıl)
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Hazır Beton II

## Slide 23: İhtiyaç Maddeleri
Çimento
Agrega
Su
Katkı maddeleri
Motorin (ton/yıl)
Motorin = Toplam Motor Gücü (KW) x 0,25 x
8 x G x 0,001
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
Hazır Beton III

## Slide 24
Teşekkür Ederiz
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi